106年市售「兒童用高腳椅」檢測結果圖說

| 項次 | 品名 | 圖樣 | 檢測結果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可折合寶寶椅 |  | ○品質項目 ○標示查核 |
| 2 | 創寶貝三合一成長型餐椅 |  | ○品質項目 ●標示查核 使用說明書提醒保留之標題字體高度小於5mm |
| 3 | 兒童用高腳椅B型 |  | ○品質項目 ●標示查核 製造日期未依規定標示 |
| 4 | Unilove HOJA 高腳椅 |  | ○品質項目 ○標示查核 |
| 5 | 酷咕鴨酷漾學習餐椅 |  | ○品質項目 ○標示查核 |
| 6 | 兒童餐椅 |  | ○品質項目 ●標示查核 使用說明書提醒保留之標題字體高度小於5mm |
| 7 | 輕便高腳餐椅 |  | ○品質項目 ●標示查核 批號未依規定標示 |
| 8 | 兒童兩用餐椅 |  | ●品質項目 座墊塑化劑含量>0.1% ○標示查核 |
| 9 | 多功能兒童餐桌椅 |  | ○品質項目 ○標示查核 |
| 10 | 四合一高腳餐椅 |  | ○品質項目 ●標示查核 製造日期或批號未依規定標示 |
| 11 | 新多段式餐桌椅 |  | ○品質項目 ●標示查核 使用說明書提醒保留之標題字體高度小於5mm |
| 12 | 兒童用高腳椅A型 |  | ●品質項目 座墊塑化劑含量>0.1% ●標示查核 製造日期標示不符合規定 |
| 13 | 兒童高腳椅 |  | ○品質項目 ○標示查核 |
| 14 | 兒童餐椅 |  | ○品質項目 ○標示查核 |
| 15 | 可調式高低餐椅Contempo |  | ○品質項目 ○標示查核 |
| 16 | Joovy Nook高腳椅 |  | ○品質項目 ○標示查核 |
| 17 | L.A.baby雙功能高低可調兩用餐椅 |  | ○品質項目 ●標示查核 未貼附商品檢驗標識 |
| 18 | QMOMO幼童餐椅 |  | ○品質項目 ○標示查核 |
| 19 | L.A. Baby兩用木製餐桌椅 |  | ○品質項目 ●標示查核 1.未貼附商品檢驗標識 2.使用說明書提醒保留之標題字體高度小於5mm |
| 20 | 【C'est Chic】Fidel菲德爾曲木兒童餐椅 |  | ●品質項目 1.黑色塑膠皮砷重金屬含量>25mg/kg 2.黑色塑膠皮、黏扣帶及軟塑膠皆塑化劑含量>0.1% 3.構造不符合規定 ●標示查核 無商品檢驗標識、中文標示及使用說明書 |
| 21 | 兒童多用餐椅 |  | ●品質項目 1.黑色軟塑膠塑化劑含量>0.1% 2.構造不符合規定 3.穩定性不符合規定 ●標示查核 無商品檢驗標識、中文標示及使用說明書 |
| 22 | 兒童用高腳椅 |  | ○品質項目 ○標示查核 |